ИНСТРУКЦИЯ

по технике безопасности для студентов МГТУ,

занимающихся в лаборатории РК-5

Настоящая инструкция предусматривает основные положения, которые должны неукоснительно выполняться студентами, выполняющими лабораторные работы по курсу «Сопротивление материалов». Необходимо помнить, что только соблюдение настоящих правил трудовой дисциплины и осмысленность действий могут обеспечить надёжность и безопасность испытаний.

Ниже приводится ряд положений, обязательных к исполнению:

- Одежда не должна иметь развивающихся длинных пол, концов, свободных частей, которые могли бы быть захвачены движущимися частями машин.

- Длинные волосы должны быть прикрыты головным убором.

- Работа на машине может быть начата только после ознакомления с ней и разрешения руководителя.

- Установку образцов разрешается производить только при выключенной машине.

- Перед включением надо убедиться, что никто из присутствующих не находится вблизи движущихся частей машин.

- Испытание хрупких образцов (чугун, закалённая сталь) на кручение и сжатие должно производиться с применением надёжного ограждения образцов.

- Категорически запрещается:

  - Включать без необходимости рубильники и пусковые кнопки.

  - Включать электроприборы в сеть без разрешения.

  - Трогать рычаги и рукоятки управления машин и приборов, не относящихся к выполняемой работе